| PIANO TERRA |
| --- |
| N.R. | ART. | DESCRIZIONE E COMPUTO | U.M. | QUANT. | PREZZO | IMP. | % |
| 01 | A 3.02.27* | Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi; porta finestra cucina + porta finestra salone + finestra salone + finestra piccola salone mq 2.68 + mq 0.935 + mq 2.44 + mq 1.196 = mq 7.251 | mq | 7,251 | € 11,36 | € 82,37 |  |
| 02 | 24.01.018.005** | Smontaggio portoni in legno o ferro, secondari della superficie fino a mq 2,50 Portoncino d’ingresso | mq | 2.10 | € 86,16 | €180,93 |  |
| 03 | A 3.01.2.b. * | Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con martello demolitore ed a qualsiasi altezza o profondità, con obbligo del taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne e notturne e l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi e a condutture pubbliche e private (fogne, gas, acqua, elettricità, telecomunicazioni, ecc.), compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni; (0.2080*2.10)+(0.55*0.40)*0.45= m³0.5358 | m³ | 0.5358 | € 91,35 | € 49 |  |
| 04 | A 3.01.2.c. * | sovrapprezzo per l’esecuzione con mazza e punta | % |  | 30 % | € 14,68 |  |
| 05 | A 3.01.9.c. * | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm; muro salone- cucina 0.1453*2.92=0.43 mq piano di lavoro esterno alla cucina (m 0.6050 * m 1.125) + (m 1.7 * m 1.125) + (m 0.8250 * m 1.125) + (m 2.29 * m 1.125) = 6.09 mq mq 0.43+ mq 6.09 = mq 6.52 | mq | 6.52 | € 7,75 | € 50,53 |  |
| 06 | A 3.01.12 a. * | Demolizione di rincocciatura a vivo di muro, compreso l’intonaco, l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano per il rinforzo dell’architrave: (0.2*2.10)*2+2.4817*0.20=0.84+0.50=1.34mq | mq | 1.34 | € 6,71 | € 89,60 |  |
| 07 | A 3.02.26* | Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Cancelletto esterno cucina 33kg | Kg | 33 | € 0,77 | € 25,41 |  |
| 08 | A 3.02.12.d. * | Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica cucina: mq 2.345+ mq 17.094 + mq 1.6+2+2.10= mq 25.045 | m² | 25.045 | € 6,20 | € 155,3 |  |

| 09 | A 3.02.12.G* | Rimozione battiscopa in legno: salone 6.13 m + 1.475 m + 0.5450 m + 2.88 m + 13.945 m + 9.21 m + 1.75 m= 36 m | m | 36 | € 1.03 | € 37,08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | A 3.02.12.a. * | Rimozione lastre di marmo o pietra spessore fino a 3 cm: battiscopa in peperino del portico: 0.25 m * (7.475 m + 0.3 m + 0.87 m + 0.6 m + 1.725 m + 10.97 m) = 2.74 mq ; rimozione lastre in peperino danneggiate nel portico : 0.68 + 0.546 + 0.15 + 0.8 + 0.3 + 0.5 = 3 mq | mq | 5.74 | € 15.49 | € 89,00 |  |
| 11 | A 3.02.24.b.2. * | Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: da 7 a 12 elementi, per radiatore termosifone cucina | cad | 1 | € 8,26 | € 8,26 |  |
| 12 | A 3.02.24.b.3. * | da 13 a 20 elementi, per radiatore: salone | cad | 2 | € 10,85 | € 21,7 |  |
| 13 | A 3.02.25.b* | Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.): rimozione 1 citofono e 2 prese | cad | 3 | € 2,07 | € 6,21 |  |
| 14 | A 9.04.2.b. * | Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 10 cm tramezzatura salone-bagno (2.22*2.92)+(1.52*0.82)+(0.88*2.92)=10.19 mq | mq | 10,19 | € 37,16 | € 379,00 |  |
| 15 | 03.02.032** | Muratura a cassa vuota con parete esterna ed interna in forati (12-13). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori ad una testa (spessore cm 12-13) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: muratura lato bagno/camera letto: (0.1203*2.92)+(1.81*0.82)= mq 1.84 | mq | 1.84 | € 68,26 | € 125,60 |  |
| 16 | 03.02.036.001** | Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta di cemento tipo 325 a q.li 4, a spina di pesce o altra forma, comprese eventuali fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni pieni comuni: realizzazione gradino bagno 3.9 mq per una h di 13 cm | mq | 3.9 | € 129,55 | € 505,25 |  |
| 17 | A 14.01.7. * | Pavimento autolivellante, realizzato con resine poliuretaniche senza solventi steso direttamente su supporto esistente, convenientemente preparato, con spessore di 2 mm circa, esclusa preparazione, avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, oli, carburanti, alcali: pavimento scalino bagno 3,9 mq spessore resina 2 mm | mq | 3.9 | € 35,12 | € 137,00 |  |
| 18 | A 7.03.04* | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato: 3 cm di massetto gradino bagno | mq | 3.9 | € 9.04 | € 35,26 |  |
| 19 | A 14.01.23.b. * | Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata liscia, posti in opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Teak pavimento bagno comprensivo del pavimento della cabina armadio + camera letto | mq | 20 | € 122,40 | € 2.448,00 |  |
| 20 | A 7.03.04* | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato: sottofondo per parquet bagno + camera letto | mq | 20 | € 9,04 | € 180.80 |  |
| 21 | 06.05.003** | Lucidatura di pavimenti in legno. Lucidatura di pavimenti in legno con cera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per parquet bagno + camera letto | mq | 20 | € 5,57 | € 11,40 |  |
| 22 | 06.05.005** | Applicazione di resina sintetica su pavimenti di legno. Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti in legno di qualunque tipo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per parquet bagno + camera letto | mq | 20 | € 11,09 | € 221,80 |  |
| 23 | A 7.03.09* | Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mm², resistenza a flessione minima 11 N/mm², resistenza a compressione minima 35 N/mm², stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte Per l’intonaco del patio che diventa parte del salone della casa (pareti + soffitto) | mq | 41.415 | € 9,81 | € 406,50 |  |
| 24 | 06.05.018.002** | Pulitura e trattamento di pavimenti di cotto esistenti. Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Trattamento eseguito a macchina. Per il pavimento in cotto dell’esterno( patio + portico) | mq | 46,85 | € 4,91 | € 238.00 |  |
| 25 | A 19.02.2.a. * | Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m³ di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 10 mm, compresi l'armatura metallica, le casseforme, i ponteggi, le fasce piane perimetrali da 6 x 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 19 x 19 cm, spessore 8 cm Per la parete del bagno | mq | 2,032 | € 158,55 | € 322,17 |  |
| 26 | 03.03.006.001** | Conglomerato cementizio per strutture armate di muri continui o di sostegno per opere edili. Conglomerato cementizio, per strutture armate, confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme ministeriali, l'eventuale onere della pompa. Fornito e posto in opera per muri continui in elevazione o di sostegno, pareti, con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, etc. di spessore superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le armature metalliche; le casseforme: muretti chiusura patio: 0,9840 +1,02 = 2,004mq * 0,50m= 1,002 mc consolidamento per apertura architrave: (0.20*2.4817)*0.20+(0.20*0.20)*2.10*2=0.1+0.168=0.27 mc | mc | 1.272 | € 125,58 | € 160,00 |  |
| 27 | A 6.03.1.b. * | Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde; cordoli di chiusura patio (0,50*3,28)*2+(3,4*0,50)*2= 6,68 mq | mq | 6,68 | € 28.06 | € 191,00 |  |
| 28 | 03.03.008** | Compenso ai conglomerati cementizi a facciavista. Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista. cordoli di chiusura patio 3,24+0,9840+3,28+1,02= mq 8,5 | mq | 8,5 | € 22,50 | € 192,00 |  |
| 29 | A 6.02.1.b. * | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d’arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento area acciaio 15% area calcestruzzo muretti patio: 15% 1,64 = 0,246 mq acciao – kq/m 1,998*3,28 = 6,55 Kg 15% 1,62 = 0,243 mq acciao – kg/m 1,998*3,24 = 6,47 Kg 6,55 Kg +6,47 Kg = 13,02 Kg consolidamento per apertura architrave: 15%0.493=0.074 mq acciao– kq/m 5.925*2.4650 =14.60 Kg 15%0.04=0.006 mq acciao– kq/m 0.499*2.10 = 1.05*2 = 2.10 Kg | kg | 29,72 | € 1.01 | €30,01 |  |
| 30 | 09.05.006.017** | Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima mq 0,40: Vetro camera mm 6-15-6. Vetrate patio: 7,4365+7,6456 = 15,08 | mq |  | € 48,71 | € 734,65 |  |
| 31 | A 15.01.2.a. * | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio lastre per davanzale dei muretti patio e lastre di peperino da sostituire all’esterno 3,4 + 3,0 = 6,4 mq | mq | 6,4 | € 65,07 | € 416,5 |  |
| 32 | A 14.01.21. * | Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: rifacimento pavimento in cotto esterno cucina mq 2,84 | mq | 2,84 | € 34,09 | € 96,82 |  |
| 33 | A 14.02.12. * | Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8÷9 x 30÷36 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. Salone m 17,8432; camera da letto m 12,48; patio m 15,69 = m 46,03 | m | 46,03 | € 12,65 | 282,50 |  |
| 34 | A 14.02.3.b. | Rivestimento di pareti interne con tesserine di vetro delle dimensioni 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, con supporto in rete di carta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento e la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura: colori medi rivestimento pareti bagno | mq | 14,24 | € 54,23 | € 772,23 |  |
| 35 | A 12.01.2.c. * | Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, compresi i ponteggi, fino ad un’altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento Per la posa in opera delle tesserine del bagno | mq | 14,24 | € 14,89 | € 212,00 |  |
| 36 | A 12.01.4.a. * | Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali o orizzontali; compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l’opera finita: con base di cemento intonaco per salone, cucina e resto del bagno dopo i vari lavori (tracce nel muro etc.) | mq | 50,87 | € 14,64 | € 744,73 |  |
| 37 | A 12.01.17. * | Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e soffitti compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m Risarcimento intonaco lesionato dove viene tolto il piano di lavoro esterno all’attuale cucina mq 3,01*1,115= 3,36 mq | mq | 3,36 | € 23,50 | € 79,00 |  |
| 38 | A 14.02.1.b.3. * | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: superficie liscia, colorata effetto pennellato maioliche di rivestimento pareti cucina h 1,80 | mq | 24,00 | € 43,90 | € 1.053,60 |  |
| 39 | A 14.02.4.b.1. * | Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: 10 x 20 cm rivestimento muri banco cucina e della dispensa sotto isola mq 6,825 rivestimento per i muretti del mobiletto bagno mq 2,1 | mq | 8,925 | € 35,79 | € 319,43 |  |
| 40 | N.P. 1 | Mobile bagno, muretti in Greisen 7,5 ( pannello cellulare 7,5 x 25 x 60), non compreso di manodopera da calcolare a parte | Cad | 10 | € 1,00 | € 20,00 |  |
| 41 | N.P.2 | Art. T077701 ideal standard vanitor-lavabo s. piano | Cad | 1 | € 347,00 – 30% da listino | € 242,90 comp. iva |  |
| 42 | N.P.3 | Art. T309401 ideal standard vaso small + | Cad | 1 | € 472,47 – 30% da listino | € 330,73 comp. iva |  |
| 43 | N.P. 4 | Art. T507401 ideal standard bidet small + | Cad | 1 | € 281,04 – 30% da listino | € 196,73 comp. iva |  |
| 44 | N.P.5 | Art. Idros/bv/s2 | Cad | 1 | € 2.867,00 – 50% da listino | € 1.433,50 comp. iva |  |
| 45 | N.P.6 | Art. 22001 EMMEVI MISC.VASCA HARMONI | Cad | 1 | € 140,00 – 30% da listino | € 98,00 comp. iva |  |
| 46 | N.P.7 | Art. 22003 EMMEVI MISC.LAVAB HARMONI | Cad | 1 | € 120,00 – 30% da listino | € 84,00 comp. iva |  |
| 47 | N.P.8 | Art. 22003 EMMEVI MISC.BIDET HARMONI | Cad | 1 | € 120,00 – 30% da listino | € 84,00 comp. iva |  |
| 48 | N.P.9 | Art. SCRIGNO 90 Cassonetto scrigno 90*2.10 Per porta a scomparsa camera letto | Cad | 1 | € 343,00 – 25% da listino | € 257,00 +20% iva |  |
| 49 | N.P.10 | Art. SCRIGNO 70 Cassonetto scrigno 70*2.10 Per porta a scomparsa bagno | Cad | 1 | € 284,00 – 25% da listino | € 213,00 +20% iva |  |
| 50 | N.P.11 | Art. Porta DIERRE Danieli A 5 laccata bianca con serramento comprensivo di vetro 90*2.10 porta a scomparsa camera letto | Cad | 1 | € 475,50 – 30% da listino | € 332,85 +20% iva |  |
| 51 | N.P.12 | Art. Porta DIERRE Danieli M laccata bianca con serrature 70*2.10 porta a scomparsa bagno | Cad | 1 | € 396,00 | € 396,00 +20% iva |  |
| 52 | N.P. 13 | Serramenti in legno Art. 56F essenza Sapelli finitura mordenzato cod. colore tinto/noce medio: porte finestre piano terra 1,13 * 2,30 / 1,15*2,30 / 1,27*2,30; | Cad. | 3 | € 567,00 – 20% da listino | € 1360,80 + 20% iva |  |
| 53 | N.P. 14 | Art. VA03 / VA04 vetro per portafinestra portafinestra 1,13*2,30 = 150,50 portafinestra 1,15*2,30 = 155,00 portafinestra 1,27*2,30 = 164,50 | Cad. | 3 | € 470 – 20% da listino | € 376,00 +20% iva |  |
| 54 | N.P. 15 | Persiane blindate Art. Blinda, telaio e montanti realizzati con tubolari zincati 15/10, la persiana è realizzata con opalina zincata 50*10 la chiusura ante è a tre punti di chiusura con rostri antistrappo: persiana a 2 ante per finestra 1,13*2,30 = mq fattura 2,89 = 607,01 € persiana a 2 ante per finestra 1,15*2,30 = mq fattura 2,90 = 609,00 € persiana a 2 ante per finestra 1,27*2,30 = mq fattura 3,22 = 676,10 € | mqf | 9,01 | € 1892,11 – 20% da listino | € 1513,69 +20% iva |  |
| 55 | A 20.01.12.a. * | Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio; pareti e soffitti primo piano | mq | 270 | € 3,62 | € 977,4 |  |
| 56 | A 20.01.12.c. * | compenso per uno strato in più pareti e soffitti primo piano | mq | 270 | € 0,93 | € 251,10 |  |
| 57 | N.P. 16 | Stufe d’arredo serie FRANK airplus 6 kW Stufa a pellets di gradevole aspetto ed esecuzione di elevato pregio con regolazione elettronica intergrata S3 in versione >Style-Paket< completa di display per il riscaldamento dell’ambiente di installazione con certifi cazione CE. Potenza nominale 6 kW con campo di regolazione tra i 2 – 6 kW. Corpo con laccatura tipo >metallic< senotherm. Combustibile ammesso: pellets con contenuto di ceneri inferiore <0,5%. Valori di combustione con CO<0,12% in volume con sistema di combustione brevettato. Sistema d’accensione elettrico automatico. Possibilità di attacco ad un termostato ambiente. Attacco fumi con Ø100 mm. Possibilità di immagazzinamento pellets fino a 25 kg con protezione per accesso accidentale. Portina di chiusura del focolare in lamiera d’acciaio con chiusura di sicurezza per bambini. Grande vetro ceramico. Costruzione di qualità elevata a doppia parete in acciaio e ghisa. Possibilità di scelta del rivestimento laterale. Piedini d’appoggio regolabili in altezza. Piastra d’adattamento per caricamento esterno. Compresi nella fornitura guanto protettivo >mano fredda< , grattacenere, prodotto per pulire il vetro e spazzola per la pulizia. |  |  |  |  |  |
| 58 | N.P 17 | Portone di ingresso in ferro battuto verniciata a fuoco con vetro fumè grigio e numero 2 finestre interne compreso di posa e messa in opera | Pz | 1 | € 2800,0 | € 2800,0 |  |
| 59 | 09.05.010 002** | Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo VISARM o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico; la guarnizione con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Dello spessore di mm 12 Portone d’ingresso | mq | 1,98 | € 86,68 | € 171.63 + manodopera |  |
| 60 | N.P. 18 | Lavori di falegnameria: ante in legno per dispensa cucina ante mobiletto bagno cabina armadio |  |  |  |  |  |
| 61 | N.P. 19 | Lastre in marmo verde guatemala per top cucina e isola: 1 da 230* 120*3= mq 2,75 1 da 380*62*3 = mq 2,36 ml 620* 6*2 = mq 0.37 Tot mq = 5,49* € 180,00 = € 988,20 | mq | 5,49 | € 180,00 | € +988,20 trasporto + posa in opera + iva |  |
| 62 | N.P. 20 | Mezzo Toro piani Ml 10,00ca. *€ 25,00 = € 250,00 | ml | 10,00ca | € 25,00 | € 250,00+ trasporto + posa in opera + iva |  |
| 63 | N.P. 21 | 2 fori *€ 35,00 a incasso = € 70,00 | Cad | 2 | € 35,00 | € 70,00+ trasporto + posa in opera + iva |  |
| 64 | N.P. 22 | Ferri Ml 8,00 ca.* € 12,00 = € 96,00 | ml | 8,00 ca | € 12,00 | € 96,00+ trasporto + posa in opera + iva |  |
| 65 | N.P. 23 | Lastre in marmo botticino per bagno: 1 da 100*60*3 Ml 220*10*3 1 da 100*6*2 Tot mq 0,88* € 200,00 = € 176,00 | mq | 0,88 | € 200,00 | € 176,00+ trasporto + posa in opera + iva |  |
| 66 | N. P.24 | Mezzo Toro piani Ml 220ca. *€ 25,00 = € 50,00 | ml | 2,20ca | € 25,00 | € 50,00+ trasporto + posa in opera + iva |  |
| 67 | N. P.25 | Costa lucida + attacc. riporto Ml 220 | ml | 2,20ca | € 20,00 | € 44,00+ trasporto + posa in opera + iva |  |
| 68 | N. P.26 | 1 foro *€ 40,00 soprapiano= € 40,00 | Cad. | 1 | € 40,00 | € 40,00+ trasporto + posa in opera + iva |  |
| 69 | A 19.01.7.b. * | Specchio chiaro (cristallo float argentato) tagliato a misura fissa fornito e posto in opera compresa pulizia e sfridi: spessore 5 mm specchio bagno 6,48 mq | mq | 6,48 | € 39,25 | € 254,34 |  |
| PIANO PRIMO |
| 70 | A 14.01.21. * | Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Terrazzo mq 17.94 | mq | 17.94 | € 34,09 | € 595,00 |  |
| 71 | 07.01.014** | Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio strato. Esecuzione di tetto piano pedonabile predisposto alla successiva pavimentazione, mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore di mm 3, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C; 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. 4) Cartonfeltro bitumato del peso di 0,500 Kgxmq applicato a secco, con giunti sovrapposti di cm 10, quale strato di scorrimento tra la impermeabilizzazione e la successiva pavimentazione. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Terrazzo mq 17.94 | mq | 17.94 | € 20,28 | €364,00 |  |
| 72 | A 14.02.12. * | Zoccolino battiscopa in cotto naturale 8÷9 x 30÷36 cm posto in opera con malta bastarda, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale. Terrazzo m = 18.46 | mq | 18.46 | € 12.65 | € 232.25 |  |
| 73 | A 3.02.15* | Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in cotto compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Terrazzo m = 18.46 | m | 18,46 | € 1,03 | € 19,01 |  |
| 74 | A 12.01.17. * | Risarcimento d’intonaco lesionato su pareti e soffitti compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m Intonaco lesionato pareti terrazza mq = 5.02 | mq | 5.02 | € 23,50 | € 117,97 |  |
| 75 | 06.05.004** | Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Sono compresi: la raschiatura; la pulitura; la levigatura della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pavimento in parquet piano primo Mq( 15.40+11.39+16.62+18.77) =mq 62.18 | mq | 62.18 | € 11,09 | € 689,5 |  |
| 76 | A 3.01.9.c. * | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm; Lavori di demolizione Bagno 1 Mq (0.0955*2.90) + (1.4140*2.10) + ( 0.60*2.50) = mq 4.78 | mq | 4.78 | € 7,75 | € 37,045 |  |
| 77 | A 3.02.16.a. * | Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso) | cad | 8 | € 10,33 | € 82,64 |  |
| 78 | A 3.02.16.b. * | Rimozione di vaso igienico e cassetta di scarico 2 vasi igienici | cad | 2 | € 28,41 | € 56,82 |  |
| 79 | A 3.02.16.c. * | Rimozione lavabo, bidet, beverino 2 lavabi 2 bidet | cad | 4 | € 18,08 | € 72,32 |  |
| 80 | A 3.02.16.e. * | Rimozione vasca da bagno | cad | 1 | € 46,48 | € 46,48 |  |
| 81 | A 3.02.16.f. * | Rimozione piatto doccia | cad | 1 | € 28,41 | € 28,41 |  |
| 82 | A 3.02.24.b.2. * | Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: da 7 a 12 elementi, per radiatore | cad | 1 | € 8,26 | € 8,26 |  |
| 83 | A 3.02.24.b.3. * | da 13 a 20 elementi, per radiatore | cad | 3 | € 10,85 | € 32,55 |  |
| 84 | A 3.02.10.e. * | A 3.02.10 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: piastrelle in grès o cotto Rimozione del pavimento esistente sul terrazzo mq 17,94 | mq | 17.94 | € 10,33 | € 185,32 |  |
| 85 | A 14.01.23.b. * | Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore piallata liscia, posti in opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Teak bagno 2 mq 5,103 bagno 1 mq 2,39 | mq | 7.5 | € 122,40 | € 918,00 |  |
| 86 | A 7.03.04* | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato: sottofondo per parquet dei due bagni | mq | 7.5 | € 9,04 | € 67,80 |  |
| 87 | 06.05.003** | Lucidatura di pavimenti in legno. Lucidatura di pavimenti in legno con cera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per parquet dei due bagni | mq | 7.5 | € 5,57 | € 41,78 |  |
| 88 | 06.05.005** | Applicazione di resina sintetica su pavimenti di legno. Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti in legno di qualunque tipo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per parquet dei due bagni | mq | 7.5 | € 11,09 | € 83,17 |  |
| 89 | A 3.02.27* | Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi; Portafinestra e finestre piano primo 15,40 + 1,05 + 2.70 = mq 19,15 | mq | 19,15 | € 11,36 | € 217,55 |  |
| 90 | A 14.02.3.b. * | Rivestimento di pareti interne con tesserine di vetro delle dimensioni 2 x 2 cm, spessore 4 ÷ 5 mm, con supporto in rete di carta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento e la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura: colori medi rivestimento pareti bagno 2 16,06 mq rivestimento pareti bagno 1 12,4825 mq | mq | 28,55 | € 54,23 | € 1548,26 |  |
| 91 | A 12.01.2.c. * | Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, compresi i ponteggi, fino ad un’altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento per rivestimento in tessserine pareti bagno 2 per rivestimento pareti in tessserine bagno 1 | mq | 28,55 | € 14,89 | € 425,10 |  |
| 92 | N.P. 27 | Mobile bagno, muretti in Greisen 7,5 ( pannello cellulare 7,5 x 25 x 60), non compreso di manodopera da calcolare a parte Mobile bagno 2 = 9 pezzi Mobile bagno 1 = 15 pezzi | Cad | 24 | € 1,00 | € 24,00 + manodopera |  |
| 93 | A 14.02.4.b.1. * | Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: 10 x 20 cm rivestimento per i muretti del mobiletto bagno 2 mq 2,53 rivestimento per i muretti del mobiletto bagno 1 mq 1,065 | mq | 3,6 | € 35,79 | € 128,84 |  |
| 94 | A 19.02.2.a. * | Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m³ di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 10 mm, compresi l'armatura metallica, le casseforme, i ponteggi, le fasce piane perimetrali da 6 x 8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 19 x 19 cm, spessore 8 cm parete vetrocemento bagno 1 | mq | 1.4661 | € 158,55 | € 232,45 |  |
| 95 | A 9.03.9.a. * | Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/m³, legati mediante idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d’arte: spessore 7,5 cm, fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco REI 120; muretto bagno 1 sotto il vetrocemento | mq | 2.9871 | € 22,39 | € 66,9 |  |
| 96 | A 12.01.4.a. * | Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali o orizzontali; compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l’opera finita: con base di cemento intonaco per parete divisorie bagno 1 / letto 1 1,64 + 0,60 = 2,24 mq | mq | 2,24 | € 14,64 | € 32,8 |  |
| 97 | N.P.28 | Art. T077701 ideal standard vanitor-lavabo s. piano | Cad | 2 | € 347,00 – 30% da listino | € 485,8 comp. iva |  |
| 98 | N.P.29 | Art. T309401 ideal standard vaso small + | Cad | 2 | € 472,47 – 30% da listino | € 661,46 comp. iva |  |
| 99 | N.P. 30 | Art. T507401 ideal standard bidet small + | Cad | 2 | € 281,04 – 30% da listino | € 393,46 comp. iva |  |
| 100 | N.P. 31 | Art. N° DMC1 70 X 70 – Vasca Dominca 170 x 70 compresa di pannelli e rubinetteria | Cad. | 1 | € 1310 – 45% da listino | € 720,50 comp. iva |  |
| 101 | N.P.32 | Art. 22003 EMMEVI MISC.LAVAB HARMONI | Cad | 2 | € 120,00 – 30% da listino | € 168,00 comp. iva |  |
| 102 | N.P.33 | Art. 22003 EMMEVI MISC.BIDET HARMONI | Cad | 2 | € 120,00 – 30% da listino | € 168,00 comp. iva |  |
| 103 | N.P.34 | Art. 408 CSA BOX DOCCIA 75 x 75 Crist 4 mm ST-C | Cad. | 1 | € 415,00 – 15% da listino | € 352,75 comp. iva |  |
| 104 | N.P.35 | Art. SCRIGNO 70 Cassonetto scrigno 70*2.10 Per porta a scomparsa bagno1 | Cad | 1 | € 284,00 – 25% da listino | € 213,00 +20% iva |  |
| 105 | N.P.36 | Art. Porta DIERRE Danieli A 5 laccata bianca con serramento comprensivo di vetro 70*2.10 porta a scomparsa camera letto | Cad | 1 | € 475,50 – 30% da listino | € 332,85 +20% iva |  |
| 106 | N.P. 37 | Serramenti in legno Art. 56F essenza Sapelli finitura mordenzato cod. colore tinto/noce medio: portefinestre e finestre piano primo portafinestra terrazzo 1,1774 x 2,30 | Cad. | 1 | € 567,00 – 20% da listino | € 453,60 + 20% iva |  |
| 107 | N.P. 38 | Serramenti in legno Art. 56F essenza Sapelli finitura mordenzato cod. colore tinto/noce medio: portefinestre e finestre piano primo finestre letto 1 e 2 1,15 x 1,83 | Cad. | 2 | € 426,50 – 20% da listino | € 730,40 + 20% iva |  |
| 108 | N.P. 39 | Serramenti in legno Art. 56F essenza Sapelli finitura mordenzato cod. colore tinto/noce medio: portefinestre e finestre piano primo finestra bagno 2 72 x 1,46 | Cad. | 1 | € 315,50 – 20% da listino | € 252,40 + 20% iva |  |
| 109 | N.P. 40 | Art. VA03 / VA04 vetro per portafinestra finestra (1,15*1,83) X 2 = 201,00 finestra 72 X 1,46 = 46,50 portafinestra 1,17 X 2,30 = 157,00 | Cad. | 3 | € 404,50 – 20% da listino | € 323,60 +20% iva |  |
| 110 | N.P. 41 | Persiane blindate Art. Blinda, telaio e montanti realizzati con tubolari zincati 15/10, la persiana è realizzata con opalina zincata 50*10 la chiusura ante è a tre punti di chiusura con rostri antistrappo: persiana a 2 ante per portafinestra 1,17 x 2,30 = mq fattura 2,985 = 210,00 € mq = 626,75 € persiana a 2 ante per finestra 1,15*2,30 = mq fattura 2,80 = 588,00 € persiana a 2 ante per finestra 1,15*2,30 = mq fattura 2,80 = 588,00 € persiana a 1 anta per finestra bagno2 0,72*1,46 = mq fattura 1,238 = 273,00 € | mqf | 9,824 | € 2075,75 – 20% da listino | € 1660,60 +20% iva |  |
| 111 | A 9.04.2.a. * | Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 8 cm tamponatura finestra letto 3 1,55*2,22 = 3,44 mq | mq | 3,44 | € 34,18 | € 117,70 |  |
| 112 | A 12.01.4.a. * | Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali o orizzontali; compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l’opera finita: con base di cemento intonaco per parete tamponatura finestra letto3 (1,55*2,22)*2 = 6,88 mq | mq | 6,88 | € 14,64 | € 100,72 |  |
| 113 | A 3.02.27* | Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi; Finestra letto 3 aperta sulle scale 1,55*2,22 = 3,44 mq | mq | 3,44 | € 11,36 | € 39,00 |  |
| 114 | N.P. 42 | Lavori di falegnameria: ante in legno per dispensa cucina ante mobiletto bagno1 ante mobiletto bagno2 armadio libreria letto 1 armadio letto 2 armadio letto 3 mobiletto scarpiera atrio |  |  |  |  |  |
| 115 | N.P. 43 | Lastre in marmo rosa portogallo per bagno 2: 1 da 90*56*3 Ml 200*6*3 1 da 90*10*3 Tot mq 0,75* € 350,00 = € 262,50 | mq | 0,75 | € 350,00 | € 262.50 + trasporto + posa in opera + iva |  |
| 116 | N.P.44 | Mezzo toro = ml 0.90* € 25,00 | ml | 0,90 | € 25,00 | € 22,50 + trasporto + posa in opera + iva |  |
| 118 | N.P.45 | Costa lucida + attac. + riporto = ml 0,90*€ 20,00 | ml | 0,90 | € 20,00 | € 18,00 + trasporto + posa in opera + iva |  |
| 119 | N.P.46 | 1 foro soprapiano * € 40,00 | Cad. | 1 | € 40,00 | € 40,00 + trasporto + iva |  |
| 120 | N.P. 47 | Ferri ml 1,80*€ 12,00 | ml | 1,80 | € 12,00 | € 21,60 + trasporto +iva |  |
| 121 | N.P.48 | Lastre in marmo verde guatemala per bagno 1: 1 da 180*56*3 Ml 292*6*2 1 da 180*10*3 Tot mq 1,37* € 180,00 = € 246,60 | mq | 1,37 | € 180,00 | € 246,60 + trasporto + posa in opera + iva |  |
| 122 | N.P.49 | Mezzo toro = ml 1,80*€ 25,00 = € 45,00 | ml | 1,80 | € 25,00 | € 45,00 + trasporto + posa in opera + iva |  |
| 123 | N.P.50 | Costa lucida + attac. + riporto = ml 1,80 * € 20,00 | ml | 1,80 | € 20,00 | € 36,00 + trasporto + posa in opera + iva |  |
| 124 | N.P.51 | 1 foro soprapiano * € 40,00 | Cad. | 1 | € 40,00 | € 40,00 + trasporto + iva |  |
| 125 | N.P.52 | Ferri ml 3,6 * € 12,00 | Ml | 3,60 | € 12,00 | € 43,20 + trasporto + iva |  |
| 126 | A 20.01.12.a. * | Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio; primo piano compresi i soffitti 220,61 mq | mq | 220,61 | € 3,62 | € 798,60 |  |
| 127 | A 20.01.12.c. * | compenso per uno strato in più primo piano compresi i soffitti | mq | 220,61 | € 0,93 | € 205.17 |  |
| 128 | A 19.01.7.b. * | Specchio chiaro (cristallo float argentato) tagliato a misura fissa fornito e posto in opera compresa pulizia e sfridi: spessore 5 mm specchio bagno1 mq 3,015 specchio bagno2 mq 2,185 | mq | 5,2 | € 39,25 | € 204,10 |  |
| 129 | NP. 53 | Ringhiera terrazzo in ferro battuto zincata e verniciata a fuoco compresa di messa e posa in opera | ml | 10,0383 | € 300,00 | € 3011,50 |  |
| PIANO INTERRATO |
| 130 | A 3.02.6. * | Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compresi la schiodatura, la smuratura e la cernita dell’eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso Sala hobby mq 54,21 | mq | 54,21 | € 9,30 | € 504,153 |  |
| 131 | A 3.02.8.b* | Rimozione di isolamento termoacustico compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso: polistirolo e derivati lana di vetro o lana di roccia sughero incollato Pareti: sala hobby = mq 58,017 sala prove = mq 26,523 | mq | 84,54 | € 4,39 | € 371,13 |  |
| 132 | A 3.02.19* | Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio, la chiusura delle tubazioni di adduzione, di scarico e quanto altro occorre, della potenzialità fino 27.900 W | Cad | 1 | € 147,71 | € 147,71 |  |
| 133 | 02.04.006** | Rimozione di tubi in ferro e PVC per condotte. Rimozione di tubi in ferro e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. | m |  | € 2,69 |  |  |
| 134 | 02.03.011** | Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; le opere provvisionali di sostegno e protezione; il calo, la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito sala hobby = mq 54,21 | mq | 54,21 | € 12.60 | € 683,05 |  |
| 135 | A 3.01.10.a. * | Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto sala prove = mq 14,423 sottoscala = mq 3,8 atrio bagno = mq 3,6 | mq | 21.823 | € 6,97 | € 152,1 |  |
| 136 | A 3.01.15* | Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili Pavimento in gomma sottoscala = mq 3.92 | mq | 3,92 | € 5,16 | € 20,23 |  |
| 137 | A 3.02.14.b* | Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso: incollato sul fondo di cemento o altro materiale Pavimento flottante da smontare e rimontare Sala Hobby = mq 54,3 Sala prove = mq 14,4 | mq | 68,70 | € 3,62 | € 248,70 |  |
| 138 | A 3.02.27 * | Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Finestra bagno 0.74* 0.73 = mq 0.54 | mq | 0.54 | € 11,36 | € 6.14 |  |
| 139 | A 3.02.24.b.2. * | Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: da 7 a 12 elementi, per radiatore termosifone bagno | cad | 1 | € 8,26 | € 8,26 |  |
| 140 | A 3.02.24.b.3*. | da 13 a 20 elementi, per radiatore: sala Hobby | cad | 1 | € 10,85 | € 10,85 |  |
| 141 | A 3.02.16.a. * | Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso) | cad | 3 | € 10,33 | € 30,99 |  |
| 142 | A 3.02.16.b. * | Rimozione vaso igienico e cassetta di scarico 1 vaso igienico | cad | 1 | € 28,41 | € 28,41 |  |
| 143 | A 3.02.16.c. * | Rimozione lavabo, bidet, beverino 1 lavabo 1 bidet | cad | 2 | € 18,08 | € 36,16 |  |
| 144 | A 14.01.21. * | Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm, 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Pavimento bagno = mq4,6 Pavimento atrio bagno = mq 3,6 | mq | 8,2 | € 34,09 | € 279.5 |  |
| 145 | A 12.01.4.a*. | Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato , applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con uno strato di malta fine , lisciato con frattazzo metallico o alla pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali o orizzontali; compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l’opera finita: con base di cemento Intonaco pareti, soffitti, compresa l’intercapedine = mq 360,13 Soffitti = mq 94,04 Pareti = mq 265.09 | mq | 360,13 | € 14,64 | € 5272,30 |  |
| 146 | A 3.01.9.c. * | Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm; Lavori di demolizione muratura per il ripristino dell’intercapedine e l’apertura della porta finestra e della finestra. Apertura porta finestra mq = 3,95 Apertura porta finestra mq = 3,25 Apertura intercapedine mq = 2.08 Ampliamento finestra bagno mq = 0.099 | mq | 8,79 | € 7,75 | € 68,81 |  |
| 147 | 03.02.036.001** | Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 13 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in opera con malta di cemento tipo 325 a q.li 4, a spina di pesce o altra forma, comprese eventuali fasce di mattoni in piano. E' compresa la necessaria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni pieni comuni: realizzazione gradino mq 0,45 ampliamento pavimento per lavatrice mq 0,8236 | mq | 1.27 | € 129,55 | € 165 |  |
| 148 | 03.01.005.001** | Massetto con detriti di tufo. Massetto formato con detriti di tufo, brecciolino e malta comune dato in opera ben costipato e livellato, finito a frattazzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. realizzazione gradino ampliamento pavimento per lavatrice | mq | 1.27 | € 9,23 | € 11,73 |  |
| 149 | 03.01.005.002** | Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. realizzazione gradino ampliamento pavimento per lavatrice | mq | 1.27 | € 0,66 | € 0.84 |  |
| 150 | A 9.04.2.a. * | Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: spessore 10 cm Tramezzatura sala prove- intercapedine = mq 7,07 | mq | 7,07 | € 37,16 | € 262,72 |  |
| 151 | N.P. 54 | Serramenti in legno Art. 56F essenza Sapelli finitura mordenzato cod. colore tinto/noce medio: finestra piano interrato nella sala prove verso muro in pietra 2.30*1.13 | Cad. | 1 | €459,00– 20% da listino | € 367,20 + 20% iva |  |
| 152 | N.P.55 | Art. VA03 / VA04 vetro finestra piano interrato nella sala prove verso muro in pietra 2.30*1.13 | Cad. | 1 | € 159,00 – 20% da listino | € 127,20 + iva |  |
| 153 | N.P.56 | Serramenti in legno Art. 56F essenza Sapelli finitura mordenzato cod. colore tinto/noce medio: finestra con anta piano interrato bagno finestra 0,80*1,00 | Cad | 1 | € 315,5 – 20% da listino | € 252.40 + iva |  |
| 154 | N.P.57 | Art. VA03 / VA04 vetro per finestra bagno finestra 0,80*1,00 | Cad | 1 | € 35,00 – 20% da listino | € 28,00 + iva |  |
| 155 | N.P.58 | Porta finestra Serramenti in legno Art. 56F essenza Sapelli finitura mordenzato cod. colore tinto/noce medio: finestra sala Hobby con apertura sulla parte superiore verso l’intercapedine parte fissa 1,41* 1,50 | Cad | 1 | € 381,50 – 20% da listino | € 305,20+ iva |  |
| 156 | N.P.59 | Porta finestra Serramenti in legno Art. 56F essenza Sapelli finitura mordenzato cod. colore tinto/noce medio: finestra sala Hobby con apertura sulla parte superiore verso l’intercapedine parte apribile 1,41* 0.80 | Cad | 1 | € 321,50 – 20% da listino | € 257,20+ iva |  |
| 157 | N.P.60 | Art. VA03 vetro per finestra finestra 1,41* 1,50 | Cad | 1 | €187,50 – 20% da listino | € 150,00+ iva |  |
| 158 | N.P.61 | Art. VA03 vetro per finestra finestra 1,41* 0.80 | Cad | 1 | €50,00 – 20% da listino | € 40,00+ iva |  |
| 159 | N.P.62 | Art. ARF1 anta a ribalta per finestra 1 anta | Cad | 2 | €111,00 | € 222,00 |  |
| 160 | N.P.63 | Art. MB maniglia bassa | Cad | 2 | €10,00 | € 20,00 |  |
| 161 | N.P.64 | Art.”Hoppe” Mod. Seattle colore ottone lucido | Cad | 10 | €7,50 | € 75,00 |  |
| 162 | N.P.65 | Serramenti in legno Art. 56F essenza Sapelli finitura mordenzato cod. colore tinto/noce medio: 1,50*2,30 porafinestra piano interrato nella sala hobby verso l’ intercapedine | Cad | 1 | €613,50 – 20% da listino | € 490,8 + iva |  |
| 163 | N.P.66 | Art. VA03/04 vetro per finestra portafinestra 1,50*2,30 | Cad | 1 | €205,50 – 20% da listino | € 164,40 + iva |  |
| 164 | A 3.02.12.d. * | Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica Bagno mq = 19,06 | mq | 19,06 | € 6,20 | € 118,17 |  |
| 165 | A 14.02.2.a. * | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, le stuccature dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante, i pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura: grés ceramico a colori chiari 7,5 x 15 cm Bagno 7,33*h 2.30 = mq 16.86 | mq | 16.86 | € 32,33 | € 545.08 |  |
| 166 | A 12.01.2.c. * | Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, compresi i ponteggi, fino ad un’altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento Bagno 7,33*h 2.30 = mq 16.86 | mq | 16.86 | € 14,89 | € 251,04 |  |
| 167 | NP. 67 | Art. T309401 ideal standard vaso small + | Cad | 1 | € 472,47 – 30% da listino | € 330,73 comp. iva |  |
| 168 | N.P. 68 | Art. T507401 ideal standard bidet small + | Cad | 1 | € 281,04 – 30% da listino | € 196,73 comp. iva |  |
| 169 | N.P.69 | Art. 408 CSA BOX DOCCIA 75 x 75 Crist 4 mm ST-C | Cad. | 1 | € 415,00 – 15% da listino | € 352,75 comp. iva |  |
| 170 | N.P.54 | Art. T012101lavabo ang. Dx ideal standard | Cad. | 1 | € 431,74 – 305 da listino | € 302,22 comp. iva |  |
| 171 | N.P.70 | Art. 22003 EMMEVI MISC.LAVAB HARMONI | Cad | 1 | € 120,00 – 30% da listino | € 84,00 comp. iva |  |
| 172 | N.P.71 | Art. 22003 EMMEVI MISC.BIDET HARMONI | Cad | 1 | € 120,00 – 30% da listino | € 84,00 comp. iva |  |
| 173 | A 17.02.1.a. * | Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate: Inferriata locale caldaia 2,13*0,47 | kg | 32,80 | € 4,67 | € 153,17 + manodopera |  |
| 174 | N.P.72 | Rimontaggio pavimento flottante dopo la rimozione dell’impianto elettrico sottostante anche nella parte del sottoscala, materiale disponibile. |  |  |  |  |  |
| 175 | A 3.02.12.a. * | Rimozione lastre di marmo o pietra spessore fino a 3 cm: lastre in peperino 0,75 + 0,7092 = 1,45 mq | mq | 1,45 | € 15.49 | € 22,46 |  |
| 176 | A 15.01.2.a. * | Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio lastre in peperino 0,75 + 0,7092 = 1,45 mq | mq | 1,45 | € 65,07 | € 94,35 |  |
| 177 | A 20.01.12.a.* | Tinteggiatura a tempera di superfici interne (pareti, volte, soffitti, ecc.) tipo liscio o a buccia d'arancia, a due mani a coprire, esclusa preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura: tipo liscio; Piano interrato (soffitti + pareti) | mq | 388,07 | € 3,62 | € 1404,81 |  |
| ELETTRODOMESTICI |
| 178 | N.P. 73 | Lavastoviglie, Forno e Lavello cucina |  |  |  |  |  |
| TERMOSIFONI |
| 179 | N.P. 74 | Radiatore in acciaio,Art. PC09D1510 Caleido picchio double 1510/680 | Pz | 1 | € 612,46 – 40% da listino | € 367,48 + iva |  |
| 180 | N.P. 75 | Radiatore in acciaio,Art. PC11T850 Caleido picchio triple 850/868 | Pz | 1 | € 1325,36 – 40% da listino | € 795,22+ iva |  |
| 181 | N.P. 76 | Radiatore in acciaio,Art. PC10D1510 Caleido picchio double 851/1018 | Pz | 3 | € 677,10 – 40% da listino | € 1218,78+ iva |  |
| 182 | N.P. 77 | Radiatore in acciaio,Art. PC13T850 Caleido picchio triple 851/1018 | Pz | 3 | € 1568,30 – 40% da listino | € 2822,94+ iva |  |
| 183 | N.P. 78 | Radiatore in acciaio,Art. PC06D810 Caleido picchio double 810/455 | Pz | 1 | € 347,78– 40% da listino | € 208,67+ iva |  |
| 184 | N.P. 79 | Termoarredo,Art. 812500 Caleido termoarredo Falco1230/500 | Pz | 2 | € 366,68– 40% da listino | € 440,02+ iva |  |
| 185 | N.P. 80 | Termoarredo,Art. 812500 Caleido termoarredo Falco1230/600 | Pz | 1 | € 377,01 – 40% da listino | € 226,21 + iva |  |
| 186 | N.P. 81 | Art.0033260038 Detentore Ang. 3/8 | Pz | 14 | € 6,88– 35% da listino | € 62,61+ iva |  |
| 187 | N.P. 82 | Art.0024060038 Valvola manuale Ang. 3/8 | Pz | 14 | € 5,95– 35% da listino | € 54,15+ iva |  |
| 188 | N.P. 83 | Art.0069611612 Adattatore per tubo mult. 16*12 | Pz | 28 | € 3,36 – 35% da listino | € 61,15+ iva |  |
| 189 | N.P. 84 | Radiatore in acciaio,Art. PC09D810 Caleido picchio double 810/680 | Pz | 2 | € 458,57 – 40% da listino | € 550,28+ iva |  |

Note:

- A 20….12* prezzario regione Lazio del 2007 non comprensivi di IVA

- 03.01..002** prezziario regione Marche del 2007 non comprensivi di IVA

- N.P. nuovi prezzi